Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Кубанского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

На основании изучения фондового геологического материала и инженерно-геологического обследования по данной территории отмечаются следующие опасные геологические процессы и явления:

- подтопление, потенциальное подтопление;

- затопление;

- застой поверхностных вод;

- боковая эрозия;

- донная (глубинная) эрозия и аккумуляция;

- линейная и плоскостная эрозия;

- оползни, крип;

- набухание грунтов;

- сейсмичность.

Экзогенные процессы

Подтопление отмечается в пределах поймы реки Пшехи, а также частично высоких пойменных террас в период половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Половодье на реке совпадает с таянием снегов в высокогорной части северного склона Кавказа в весенне-летний период и длится до нескольких недель. В период половодья и связанного с ним подъема уровня поверхностных вод в реке Пшехе создается подпор стоку и разгрузке подземных вод на прилегающих к реке участках, что приводит к подъему уровня подземных вод. В этот период отмечается появление воды в пониженных сухих участках пойменной части, а затем высокой пойменной части реки.

Затопление подразделяют на два вида – морское (нагонное и штормовое) и флювиальное. На территории Кубанского сельского поселения получает развитие флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков. На территории изысканий затопление поверхностными водами возможно вблизи  поймы реки Пшехи, а также на пониженных передовых частях высокой пойменной террасы. Продолжительность паводков на р. Пшехе обычно составляет до 5-7 суток, подъем воды происходит в течение 1-3 суток, спад происходит в течение 2-4 суток.

Кроме того, в период обильных паводков в мае 2011 г. получило развитие затопление, вызванное техногенными причинами. В период обильных осадков многие балки стали многоводны и несли большое количество обломков, в связи с чем водопропускные трубы под дорогами были забиты наносами, создался подпор вод, и затоплению подверглась прилегающие к балкам территории.  Такому затоплению, вызванному техногенными причинами, подверглись ст. Кубанская (первая надпойменная терраса р. Пшехи и частично уступ эоплейстоценовой террасы р. Кубани), пос. Вперед (вторая надпойменная терраса р. Пшехи), х. Калинин (первая надпойменная терраса р. Пшехи), х. Заречный (высокая пойменная терраса р. Пшехи).

Катастрофические паводки на р. Пшехе наблюдались и ранее. Так, сильный паводок отмечался 22.06.2002 г. Максимальные уровни по г. Апшеронску составили 6.0 м, превышения над средними уровнями 5.0 м. Высота первой надпойменной террасы над урезом воды 3.5–4.5 м, то есть высота паводка над первой надпойменной террасой в пониженных местах составляла 1.5 м, а в среднем 0.5–1.0 м.

В связи с тем, что на исследуемой территории практически повсеместно с поверхности залегают глинистые грунты, обладающие низкими фильтрационными свойствами, здесь возможен застой поверхностных вод и заболачивание.

С поверхностными водами на территории Кубанского сельского поселения связана также боковая эрозия постоянных и временных водотоков.

Наиболее интенсивная переработка берегов водотоков отмечается в бортах русловой части реки Пшехи, где на отдельных участках они выражены в виде крутых и отвесных уступов высотой до 3.0–4.0м.

Темпы боковой эрозии по р. Пшехе составляют, в среднем, около 1 м/год (у с. Черниговского – уступ высокой поймы и первой надпойменной террасы высотой от 2.0 до 6.0 м).

Кроме того, в ст. Кубанской в районе ул. Хлеборобной, по словам местных жителей, за 5 лет было размыто 40.0 м берега, а только за последний паводок в мае    2011 г. берег отступил на 8.0–10.0 м.

Таким образом, береговые процессы в Кубанском сельском поселении относятся к умеренным и интенсивным по степени активности.

Пораженность берегов эрозией в средних и нижних течениях р. Пшехи достигает 50–70%.

Донная эрозия и аккумуляция проявляется в размыве русел рек и накоплении наносов. Долина р. Пшехи в пределах Кубанского сельского поселения территориально приурочена к зоне слабой донной эрозии постоянных водотоков. Русловой аллювий представлен крупнообломочными породами (валуны, галечники, гравий) с песчано-глинистым заполнителем. Практически повсеместно в пределах изучаемой площади на р. Пшехе наблюдается активная аккумуляция наносов, выражающаяся в появлении аллювиальных отмелей и намывных островов в русле реки.

Линейная и плоскостная эрозия связана с деятельностью временных водотоков. Под плоскостным смывом (плоскостной эрозией) понимают процесс смещения мелких частиц горных пород вниз по склону дождевыми и талыми снеговыми водами, без образования постоянных русел или рытвин.

Процессы плоскостной и линейной эрозии протекают в неразрывной связи и приводят к оврагообразованию на склонах

Овражно-балочные формы рельефа на территории Кубанского сельского поселения развиты достаточно широко и находятся, в основном, в стадии затухания. Связано это с незначительной крутизной поверхности террас, на которых они образованы. Наиболее интенсивно развиты овражно-балочные формы в пределах склонов, крутизной от 5 до 15º, сложенных неустойчивыми разуплотненными отложениями и особенно на незалесенных. На территории получают распространение формы в основном в стадии затухания, с выположенными, заросшими бортами, с временными водотоками. Локально отмечены участки активизации эрозионных процессов в истоках балок .

В пределах х. Малько на незначительном участке склона в настоящее время получают развитие оползневые явления. Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под действием гравитационных сил и при активном участии поверхностных и подземных вод. В отличие от обвалов потери контакта между смещающейся массой и подстилающими неподвижными породами не происходит. Под оползнем понимают не только процесс смещения земляных масс, но и само оползневое тело, как форму рельефа.

На территории Кубанского сельского поселения кроме современных оползневых процессов получил развитие также крип. Помимо уже имеющихся оползневых процессов, они могут возникнуть также при чрезмерной антропогенной нагрузке на относительно устойчивые склоны крутизной от 5 до 15º.

На территории Кубанского сельского поселения набухающие грунты распространены в пределах первой и второй надпойменных террас р. Пшехи, эоплейстоценовой террасы р. Кубани, склонов крутизной от 5 до 15º и более 15º, а также на водоразделах.

Эндогенные процессы

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А), по интенсивности землетрясения территория Кубанского сельского поселения расположена в 8 бальной зоне. Присутствие в пойме толщи рыхлых отложений с уровнем подземных вод свыше 5 метров обуславливает отнесение этой части территории к 9-ти бальной зоне. При более детальных изысканиях возможно увеличение или уменьшение фоновой сейсмичности.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В соответствии со схематической картой новейшей тектоники (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) Кубанское сельское поселение не пересекают тектонические разломы.

Опасные метеорологические явления:

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Кубанского сельского поселения, к опасным природным явлениям, возможным на рассматриваемой территории относятся: ураганные ветры, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, налипания снега, снегопады, обледенения, оползни, обвалы, осыпи, затопления и подтопления в паводковый период и ливневых дождях. В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 400.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Распределение осадков в течение года в Кубанском сельском поселении, в целом, имеет общие черты с их распределением в Апшеронском районе. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм в год . Наибольшее количество осадков выпадает во второй половине осени, весной и в первую половину июня (июньские теплые дожди). Минимальное количество приходится на сентябрь.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Кубанского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Химически опасные объекты экономики

На территории Кубанского СП химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Кубанского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 1 – Перечень ПВОО Кубанскогоо сельского поселения

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Опасное вещество | Количество опасного в-ва |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | ст. Кубанская (позиция 28 по ГП) | нефтепродукты | 40 |

# Расчеты зон разрушения при взрывах на АЗС производились в соответствии с методикой, приведенной в приложение Е ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов». Результаты расчетов радиусов зон разрушений приведены в таблице 2.2.2.3.

# Определение поражающего воздействия теплового излучения горения на АЗС проводилось по методу, приведенного в приложении В ГОСТ Р 12.3.047-98.

# Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при возможных авариях на АЗС приведены в таблице 2.

# Таблица 2 – Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на АЗС ПВОО, м

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС | ст. Кубанская (позиция 28 по ГП) | 22,5 | 148,7 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Территорию Кубанского сельского поселения пересекают три автомобильные дороги регионального значения III и III-IV технической категории. С севера на юг через центральную часть поселения проходит автодорога г.Белореченск – г.Апшеронск, по которой осуществляется связь поселения с районным центром – г.Апшеронском. С запада на восток в северной части поселения проходит автодорога III технической категории ст-ца Кубанская – ст-ца Саратовская, а в южной части поселения через хутор Малько проходит автодорога III технической категории г.Майкоп – г.Туапсе.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

# Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

# Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 3.

# Таблица 3 – Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 22,50 | 148,72 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 0,94 | 22,16 |

Железнодорожный транспорт

# Вдоль населенных пунктов Кубанского сельского поселения проходит узкоколейная  железная дорога.

# Наибольшую опасность для Кубанского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, провозимых по железной дороге. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

# Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет размеров взрывоопасных зон

| Вещество | Площадь разлития всего объема, м2 | Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м | Радиус зоны порога поражения людей, м | Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточное давление, кПа | Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амиловый спирт | 307,615 | 9,897/0,413 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 307,615 | 9,897/8,378 | 50,738 | 3,442/ 1375,47 | 5,073/ 526,829 | 8,698/ 156,873 | 50,738/ 8,664 |
| Бензин A-72 (зимний) | 307,615 | 9,897/87,071 | 232,885 | 15,802/ 308,427 | 23,288/ 132,967 | 39,923/ 47,626 | 232,885/ 4,065 |
| Бензин Б-70 (авиа) | 307,615 | 9,897/50,303 | 136,054 | 9,232/ 576,507 | 13,605/ 235,212 | 23,323/ 77,641 | 136,054/ 5,58 |
| Бензол | 307,615 | 9,897/48,325 | 155,408 | 10,545/ 446,01 | 15,54/ 185,996 | 26,641/ 63,468 | 155,408/ 4,906 |
| Гексан | 307,615 | 9,897/11,109 | 43,847 | 2,975/ 2458,1 | 4,384/ 908,751 | 7,516/ 254,310 | 43,847/ 11,623 |
| Гидразин | 307,615 | 9,897/0,566 | 5,561 | 0,383/ 14392,2 | 0,565/ 4945,271 | 0,968/ 1202,335 | 5,65/ 30,612 |
| Декан | 307,615 | 9,897/0,383 | - | - | - | - | - |
| Дивиниловый эфир | 307,615 | 9,897/150,987 | 416,81 | 28,283/ 161,646 | 41,681/ 74,33 | 71,453/ 29,049 | 416,81/ 2,904 |
| Дизельное топливо | 307,615 | 9,897/0,586 | - | - | - | - | - |
| Дихлорэтан | 307,615 | 9,897/8,876 | 112,8 | 7,654/ 248,036 | 11,28/ 109,434 | 19,337/ 40,449 | 112,8/ 3,655 |
| Диэтиловый эфир | 307,615 | 9,897/124,508 | 367,338 | 24,926/ 157,751 | 36,733/ 72,75 | 62,972/ 28,534 | 367,338/ 2,869 |
| Изобутиловый спирт | 307,615 | 9,897/1,056 | - | - | - | - | - |
| Изопентан | 307,615 | 9,897/185,047 | 430,310 | 29,199/ 165,013 | 43,031/ 75,706 | 73,767/ 29,501 | 430,31/ 2,936 |
| Изопропил-бензол | 307,615 | 9,897/3,736 | - | - | - | - | - |
| Изопропиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,073 | 62,491 | 4,24/ 1108,65 | 6,249/ 430,786 | 10,712/ 131,438 | 62,491/ 7,768 |
| Керосин | 307,615 | 9,897/2,22 | - | - | - | - | - |
| Метиловый спирт | 307,615 | 9,897/13,638 | 102,732 | 6,971/ 425,758 | 10,273/ 178,469 | 17,611/ 61,344 | 102,732/ 4,807 |
| Нефть | 307,615 | 9,897/0,596 | - | - | - | - | - |
| Толуол | 307,615 | 9,897/2,734 | 14,361 | 0,974/ 10256,2 | 1,436/ 3560,209 | 2,462/ 883,725 | 14,361/ 25,047 |
| Хлорбензол | 307,615 | 9,897/6,183 | - | - | - | - | - |
| Этилбензол | 307,615 | 9,897/1,309 | - | - | - | - | - |
| Этиловый спирт | 307,615 | 9,897/11,537 | 68,47 | 4,646/ 899,489 | 6,847/ 354,813 | 11,737/ 110,976 | 68,47/ 6,996 |

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

•	скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

•	размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

•	характером наведенного течения на месте выброса;

•	условиями вскипания и испарения опасного вещества;

•	возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

По территории поселения с севера на юг через центральную часть поселения вдоль автодороги «г. Белореченск – г. Апшеронск» проходит ветка проектируемого газопровода высокого давления. На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для проектируемого газопровода опасное расстояние не превысит 12 м при разрыве на полный диаметр.

На территории Кубанского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.